## Slide 1
JDCode
드론기술 창작품
풍력자동차

## Slide 2: Contents Subtitle
01
드론 기술-모터 비행

## Slide 3
1.작용- 반작용
작 용 : 프로펠러의 회전에 의한 바람 (작용)
반작용 : 작용힘에 반대로 작용하는 힘.
어떤 물체에 힘이 작용할 때 두 물체간의 상호작용이므로 항상 물체에 쌍으로 힘이 나타나는데 이것을 작용과 반작용이라고 한다.둘의 힘의 방향은 반대이며 크기는 같다.
 뉴턴의 제3법칙 정의 (작용 – 반작용 원리)
모든 움직임에는 작용-반작용이 있다.
작용
반작용
쿼드콥터의 비행 원리는 뉴턴의 작용-반작용 원리에 의해서 비행하게 된다.
풍력 자동차를 통해 프로펠러가 회전하면서 생성되는 바람의 방향과
자동차가 움직이는 방향을 직접 실험을 통해 탐색하고 작용-반작용 원리 이해한다.

## Slide 4
로켓과 풍선의 비행 원리는 동일하다.
로켓은 엔진에 의해 힘이 밑으로 가해지면 반대의 힘(반작용)에 의해 추진력이 생기는 것이다.
풍선도 마찬가지로 풍선의 공기가 밑으로 빠지면서 (작용) 이에 반대하는 힘(반작용)에 의해 날아간다.
2.작용- 반작용 예제
반작용
작용
반작용
작용
반작용
작용

## Slide 5
풍력자동차 조립
02

## Slide 6
풍력자동차 개요
메인보드
앞면(앞방향)
 날개
연장선
바퀴
 뒷면(뒷방향)

## Slide 7
풍력자동차 – 조립하기(1)
폼보드를 확인한다.
A,B, C,D,E,F와 같이 떼어낸다.
A
B(1)
C
D
E
F
날개(A)
연장선
모터위치:왼쪽아래
B(2)
 B(1)에 모터, 연장선, 메인보드를 연결한다.

## Slide 8
풍력자동차 – 조립하기(2)
A에 F를 중앙에 꽂는다.
B(2)에 메인보드를 꽂는다.
 B에 C 지지대를 꽂는다.
 5Ø빨대로 중앙지지대를 연결한다.
지지대 위치 확인 후 연장선 연결

## Slide 9
풍력자동차 - 조립하기
D와E를 4Ø(1.5cm)빨대로 고정한다.
 4Ø(11cm)빨대로 을 관통해 바퀴를 꽂는다.
번에서 준비한
모터와 메인보드를
양쪽에 꽂는다.
바퀴 4개
조립

## Slide 10
풍력자동차 코딩
03

## Slide 11
기본설계- 코딩 블록 쌓기
날개(A)
연장선
모터위치:왼쪽아래

## Slide 12
코딩 실습하기
① 레이저센서에서 약20cm 앞에 손을 댄다.
② 손(장애물)을 레이저센서로부터 떼어본다.
 자동차가 움직인다.
③ 손(장애물)을 레이저센서에 갖다 댄다.
 자동차가 정지한다.
④ 반복적으로 ②~③ 실습한다.
상태 정보에서 드론높이 값으로
레이저센서 디지털 값을 확인한다.
20cm

## Slide 13
수업 보조 자료 인쇄

## Slide 14
개성에 맞춰 자동차를 만들어보세요.(1)
1. 개성에 맞춰 풍력자동차를 개조해보세요.^____^

## Slide 15
개성에 맞춰 자동차를 만들어보세요.(2)
왼쪽위
오른쪽위
왼쪽아래
오른쪽아래
배터리 커넥터 기준으로 드론 앞뒤 구분하도록 함.
왼쪽위
왼쪽 아래
오른쪽위
오른쪽아래
모터 위치에 따른 명칭을 확인 합니다.

## Slide 16
개성에 맞춰 자동차를 만들어보세요.(3)
JCBlock 앱 동작블록
JCBlock 모터 제어 블록과 메인보드 모터위치에 따른 명칭을 매칭하여
블록 코딩 합니다.
왼쪽위
왼쪽 아래
오른쪽위
오른쪽아래