## Slide 1
JDCode
드론기술 창작품
자이로시소

## Slide 2: Contents Subtitle
01
드론 기술-모터 비행

## Slide 3
1.자이로 센서?
팽이가 회전할 때 회전축은 항상 지면과 수직방향으로 유지되는데 이와 유사하게 자이로 센서도 회전 시 일정하게 유지되는 축이 존재하여 물체의 기울기를 측정 할 수 있다.
자이로 센서는 물체의 회전속도인 각속도 값으로 기울어짐을 인지한다.

## Slide 4
2.자이로센서 적용한 드론 기능
 제이디코드 균형 맞춤
메인 보드에 자이로 센서가 탑재되어 메인 보드의 기울어짐을 인지하고 기울어진 각도에 따라 모터의 회전율을 조정하여 드론 수평을 유지된다.
왼쪽으로 기울어졌을 때
오른쪽으로 기울어졌을 때
빠른회전
느린회전
빠른회전
느린회전

## Slide 5
2.자이로센서 적용한 드론 기능
 제이디코드 Fail safe
제이디코드는 비정상적으로 동체가 흔들리거나 큰 충격이 감지 되었을 경우에 자동으로 멈추는 기능(Fail safe)이 있다. 본 기능은 자이로 센서를 이용한 기능으로서 정상적인 비행 중 발생되는 동체 균형-불균형 평균 값과 큰 차이가 발생할 때 불안정한 비행 상태로 인지하고 멈추는 기능이다.
동체 비정상적 흔들림 감지

## Slide 6
자이로 시소 조립
02

## Slide 7
자이로시소 개요
메인보드
시소 상판
 날개
시소 하판
 고정 지지대

## Slide 8
자이로시소 – 조립하기(1)
폼보드를 확인한다.
A,B, C,D와 같이 떼어낸다.
A
B
C
D

## Slide 9
자이로시소 – 조립하기(1)
B로 다리를 만든다.
 A에 의 다리를 꽂는다.

## Slide 10
자이로시소 - 조립하기(1)
 날개(A) 2개 모터와 메인보드를 꽂는다.
모터선을
지정위치에
꽂는다.
모터위치:오른쪽 위
모터위치:왼쪽 아래

## Slide 11
5Ø 빨대를 의
양 옆 구멍에 꽂는다.
자이로시소 - 조립하기(2)
D를 의
메인보드 양 옆에
2개씩 꽂는다.

## Slide 12
자이로시소 - 조립하기
 를 4Ø 빨대로 의 5Ø 빨대를 관통해 고정한다.
 배터리를 연결한다.

## Slide 13
자이로시소 코딩
03

## Slide 14
자이로시소 코딩- 수동
조이스틱으로 수동 수평 조절
Without 자이로센서
조이스틱으로 좌우 발란스를 맞추면서
모터 회전율로 수평 맞추기 시도

## Slide 15
자이로시소 – 수동 코딩 실습하기
모터 회전제어
왼쪽/오른쪽 방향제어
① 고도바 위/아래로 조정하여 모터 회전율을 조정한다.
② 방향 아이콘을 왼쪽/오른쪽으로 조정하여 시소 균형을 맞추도록 한다.
③ 반복적으로 균형맞추기 시도한다.
④ 고도바를 맨아래로 내리면 정지한다.

## Slide 16
자이로시소 코딩- 자동
조이스틱으로 자동 수평 조절
With 자이로센서
고도를 올리면 자동으로 좌우 균형을 맞춰서 평형 유지

## Slide 17
자이로시소 – 자동 코딩 실습하기
① 고도바를 위로 올린다
② 자동으로 시소가 평형을 맞춘다.
③ 방향제어로 시소의 기울어짐을 확인한다.
④ 고도바를 맨아래로 내리면 정지한다.
자동 수평 맞춤