## Slide 1
UglyBot
무선조종기

## Slide 2
준비하기 상세 설명은
"파이썬 설정" 문서를
참고하세요.
연결 준비하기
01

## Slide 3
1. USB 동글을 컴퓨터에 연결한다.
2. 제이디코드 단말기 배터리를 연결한다.
3. 파이썬(IDLE shell) 실행한다.
1. 연결 하기

## Slide 4
IDLE 실행
New File
명령어 작성
Run Module
Save
실행 결과 출력
2. 파이썬 실행하기

## Slide 5
3. 제이디코드 연결 확인(2) : Open
Open
예제 선택
Run Module 실행
IDLE 실행
실행 결과 출력
CheckConn 예제 파일을 열어서 제이디코드 연결 확인 하기
Jdcode.Open(‘COM○’)
CheckConn.py
  제이디코드 정상 연결 시
  Connected to COM○ 출력
  (0)번 모터 회전
연결 실패 시
com포트 번호를 기입한다.

## Slide 6
무선조종 관련 함수
02

## Slide 7
1. velocity 제어 함수
드론 속도 값 제어
방향 값 : FRONT , BACK, RIGHT, LEFT
속도 값 범위 : 0 ~ 200 (단위:cm/s)
Jdcode.velocity(direction, vel)

## Slide 8
코딩 실습하기
03

## Slide 9
무선 조종기란?
아래와 같이 키보드의 화살표를 이용하여
제이디코드 비행을 제어한다.
LED
부저
직진
후진
좌회전
우회전

## Slide 10
1단계 : 이륙/착륙하기
만약 엔터(Enter)키를 눌렀을 때 이륙
: jdcode.takeoff()
이륙 조건
-만약 스페이스(Space)키를 눌렀을 때 착륙
: jdcode.landing()
착륙 조건
if jkey.isKeyEnterPressed():
jdcode.takeoff()
if jkey.isKeySpacePressed():
jdcode.landing()

## Slide 11
2단계 : 응급정지
if jkey.isKeyEscPressed():
jdcode.emergency()
응급정지
만약 ESC키를 눌렀을 때 응급정지
: jdcode.emergency( )

## Slide 12
3단계 : 직진과 후진
만약 직진()키를 눌렀을 때 이륙
: jdcode.velocity( )
직진 조건
-만약 후진()키를 눌렀을 때 착륙
: jdcode.velocity( )
후진 조건
if jkey.isKeyUpPressed():
jdcode.velocity(FRONT, 100)
if jkey.isKeyDownPressed():
jdcode.velocity(BACK, 100)

## Slide 13
4단계 : 좌회전과 우회전
if jkey.isKeyRightPressed():
jdcode.velocity(RIGHT, 100)
우회전
만약 화살표()키를 눌렀을 때 우회전
: jdcode.velocity( )
if jkey.isKeyLeftPressed():
jdcode.velocity(LEFT, 100)
좌회전
만약 화살표()키를 눌렀을 때 좌회전
: jdcode.velocity( )

## Slide 14
1~4단계 : 모아보기

## Slide 15
Thank You