## Slide 1
RoboDog
로보독
AI 제어 : 색상

## Slide 2
01
인공지능 파일
인공지능 관련 파일 리스트

## Slide 3
네트워크로 라즈베리 내장 파일 접근
로보독 파이썬 파일을 직접 수정 저장하여 로보독 인공지능 기능을 원하는데로 유연하고 맞춤 제어한다.
1. 라즈베리 접속(1) :파일탐색기 접속
\\192.168.0.31\shared
파일 탐색기에서 라즈베리 IP 주소를 입력한다.
Jcblock 앱 > 상태정보
Enter 하면
네트워크에
연결
로보독 파일
RB IP 주소 확인

## Slide 4
로보독 내장 파일 확인하기
로보독 파이썬 파일을 직접 수정 저장하여 로보독 인공지능 기능을 원하는데로 유연하고 맞춤 제어한다.
파일명 | 기능 | 설명
autoRun | 부팅파일 | 실행할 파이썬 파일의 이름을 입력한다 JCBlock에서 입력 값(파일명)이 저장된다.
color_detect.py | 색상탐지 | 특정 색을 탐지하고 화면상 위치를 반환한다. JCBlock에서 설정=> 카메라 에서 탐지하고 싶은 색을 설정한다. 결과 값은 JCBlock 블록으로 읽는다.
default.py | 뷰파인더 | 카메라를 웹캠을 On 한다. 카메라에서 영상 프레임을 읽는다.
ocr.py | 문자탐지 | 카메라로 읽은 문자 영상을 텍스트 문자로 변환한다. 변환한 값은 블록으로 문자열을 비교하여 확인한다.
output.txt | 실행메시지 | 파이썬 실행파일 실행 시 출력되는 메시지가 저장된다. 디버그 할 때 print 결과 메시지를 확인할 수 있다.
qrcode.py | QR코드탐지 | 카메라로 읽은 QR code 영상을 텍스트 문자로 변환한다. 변환한 값은 블록으로 문자열을 비교하여 확인한다.
sh_lib.py | 라이브러리 | 로보독과 데이터를 송수신할 수 있도록 관련 함수가 구현되어 있다. 영상전송, 결과 값 전송, 설정 값 수신 등 함수가 있다.
tm.py | 추론실행 | TensorFlow Lite알고리즘 코드이다. 모델 파일(tm.tlite)을 기반으로 추론을 실행하여 결과를 도출한다.
tm.tflite | 학습모델 | tm.py를 실행하기 위해 사용되는 모델파일이다. Teachable Machine에서 학습을 수행하여 모델을 생성한다.
1. 라즈베리 접속(1) :파일리스트

## Slide 5
로보독 파이썬 인공지능 적용하기
로보독에 기본 내장된 파일 또는 사용자가 코딩한 새파일을 적용하여
저장된 파이썬 코딩 내용으로 로보독이 제어된다.
2. 제이씨블록에서 인공지능 적용하기
 동작  라즈베리 설정블록을 선택한다.
기본 설정 파일명
예제와 같이
사용하고자하는 파일명을 입력
하기 예제와 같이 블록을 쌓는다.
코딩 실행 시 입력된 파이썬이 적용된다.
원하는 파이썬 파일 불러오기
실시간 영상 보기
로보독 색상탐지 수행


## Slide 6
내장 파일 수정하기
로보독에 기본 내장된 파일을 수정 후 저장하면 로보독 바로 적용실행된다.
3. 파일 내용 수정하기


 수정할 파일을 선택후 팝업 메뉴를 실행한다.
 연결프로그램 [메모장]을 선택한다.
 메모장에서 수정저장한다.

## Slide 7
Windows 키 + R 키을 누른다.
ssh root@192.168.43.103
Passwd : robodog 입력한다.
4. 라즈베리 접속(2):SSH접속
SSH 원격 접속하기
로보독 파이썬 파일을 직접 수정 저장하여 로보독 인공지능 기능을 원하는데로 유연하고 맞춤 제어한다.
② cmd 입력한다.
③ 하기와 같은 순서로 진행하여 라즈베리파이에 원격접속한다.

## Slide 8
로보독 내장 파일 확인하기
로보독 파이썬 파일을 직접 수정 저장하여 로보독 인공지능 기능을 원하는데로 유연하고 맞춤 제어한다.
cd /home/robodog/python
ls -al
로보독 파이썬 파일리스트
4. 라즈베리 접속(2) :파일리스트
“1.라즈베리 접속(1) : 파일리스트” 참고하세요.

## Slide 9
02
인공지능실행(1)
제이씨블록에서 색상인식하여 로보독 제어하기

## Slide 10
로보독 부팅 실행 파일
로보독 전원을 켜고 라즈베리가 부팅할 때 적용되는 파일을 지정한다.
1. 부팅 실행 파일 : autoRun
로보독 부팅 시
autoRun 실행
메모장에서 autoRun 열어보기
autoRun 구동 시
default.py 기본 저장됨


autoRun 파일 수정하기
[방법1] 메모장에서 autoRun 직접수정
[방법2] jcblock앱에서 간접수정
앱에서 수정하면
autoRun 파일에 자동 적용됨
예제 : autoRun 구동 시 default.py 기본 대신 수정한 ocr.py로 부팅된다.

## Slide 11
색상 탐지 기능
색상을 추출하고 탐지된 내용으로 로보독 무브먼트를 제어한다.
2. 색상 인식 : color_detect.py(1)설정
color_detect.py 파일 입력

③셔터
①색상 인식
②검출색상
 카메라 색상검출

## Slide 12
3. 색상 인식 : 타겟 따라가기
③ 검출 색상 추출값 이용한 블록 코딩하기
“②카메라 검출색상”에서
지정한 색상(예제:컵)을
로보독이 계속 바라본다.
로보독 실행 영상
: 로보독 타겟 바라보기
라즈베리파이 송출 데이터로 객체위치 X좌표 값
객체의 X좌표 값을 기준으로 회전 변수에 누적시킨다. 객체가 화면 중앙에 가까울수록 회전 값을 조금만 누적하고, 중앙에서 멀리 떨어질수록 더 많이 누적 시켜 로보독의 회전 각을 계산한다.

## Slide 13
03
인공지능실행(2)
파이썬으로 색상인식하여 로보독 제어하기

## Slide 14
1. 색상 인식 : 타겟 바라보기
“②카메라 검출색상”에서
지정한 색상(예제:컵)을
로보독이 계속 바라본다.
로보독 실행 영상
: 로보독 타겟 바라보기
라즈베리파이 송출 데이터로 객체위치 X좌표 값
객체의 X좌표 값을 기준으로 회전 변수에 누적시킨다. 객체가 화면 중앙에 가까울수록 회전 값을 조금만 누적하고, 중앙에서 멀리 떨어질수록 더 많이 누적 시켜 로보독의 회전 각을 계산한다.
from time import sleep
from pyjuni.robodog import *
from pyjuni.deflib import *
from pyjuni.jkeyevent import *
if __name__ == "__main__":
leg_height = 0
rb_vertical = 0
rb_horizontal = 0
bodyRotation = 0
rotSum = 0
robodog = RoboDog()
jkey = JKeyEvent()
robodog.Open()
runfile = robodog.rb_runfile("color_detect.py")
print(runfile)
sleep(0.5)
robodog.leg_bend(60, 60, 60,60)
while (not jkey.isKeyEscPressed()) and robodog.is_rb_alive():
rb_horizontal = robodog.get_rb_data(0)
rb_vertical = robodog.get_rb_data(1)
if rb_horizontal == -127:
rotSum = robodog.get_rotation()
else:
rotSum += (rb_horizontal/15)
robodog.rotate(int(rotSum), 100)
if rb_vertical == -127:
leg_height = 0
else:
leg_height -= (rb_vertical/15)
leg_height = DefLib.constrain(leg_height, -20, 20)
robodog.leg_bend(int(60+leg_height), int(60+leg_height), int(60-leg_height), int(60-leg_height))
sleep(0.1)
robodog.Close()

## Slide 15
1. 색상 인식 : 타겟 따라가기
“②카메라 검출색상”에서
지정한 색상(예제:컵)을
로보독이 계속 따라간다.
로보독 실행 영상
: 로보독 타겟 바라보기
라즈베리파이 송출 데이터로 객체위치 X좌표 값
객체의 X좌표 값을 기준으로 회전 변수에 누적시킨다. 객체가 화면 중앙에 가까울수록 회전 값을 조금만 누적하고, 중앙에서 멀리 떨어질수록 더 많이 누적 시켜 로보독의 회전 각을 계산한다.
from time import sleep
from pyjuni.robodog import *
from pyjuni.deflib import *
from pyjuni.jkeyevent import *
if __name__ == "__main__":
robodog = RoboDog()
jkey = JKeyEvent()
robodog.Open()
runfile = robodog.rb_runfile("color_detect.py")
print(runfile)
sleep(0.5)
robodog.leg_bend(60, 60, 60,60)
while (not jkey.isKeyEscPressed()) and robodog.is_rb_alive():
bodyRotation = robodog.get_rotation()
rb_horizontal = robodog.get_rb_data(0)
if rb_horizontal == -127:
robodog.move(0)
robodog.rotate(bodyRotation, 100)
else:
rotSum = bodyRotation + rb_horizontal/2;
robodog.rotate(int(rotSum), 100)
distance = robodog.get_distance()
if distance < 10 :
robodog.move(-50)
elif distance < 20 :
robodog.move(0)
else :
robodog.move(50)
sleep(0.1)
robodog.Close()

## Slide 16
04
인공지능 코드
Color_detect.py 코드 이해하기

## Slide 17
0.로보독 파이썬 API
파일명 | 파라미터 | 설명
is_ServerRun() |  | 로보독 통신 데몬이 정상적으로 작동하는지 확인한다.
setLabel() | Image | image 영상에 str 문자열을 contour 영역에 write한다.
 | Str | 
 | Contour | 
printMsg() | image | image영상에 msg 문자열을 pos위치에 color색으로 write한다.
 | msg | 
 | pos | 
 | color=(0, 255, 0) | 
get_DetectColorInfo() |  | JCBlock 설정→카메라 에서 shutter 버튼으로 설정한 검출 색상 정보를 얻는다. 결과는[color, hue, sat, val, option] 로 반환한다.
get_refColor() | Index | JCBlock 설정→카메라 에서 설정한 Color 정보를 얻는다. 이 값은 색을 검출할 때 기준이 되는 색상의 범위를 결정한다.
send_to_mjpg() | Img | img영상을 MJPEG 포멧으로 Wi-Fi로 전송한다.
send_to_msg() | msg | JCBlock에 문자열을 전송한다. 이 값은 영상 신호 처리 후 결과값을 전송하는데 사용한다. JCBlock에서 하기 블록으로 확인 할 수 있다.

## Slide 18
1. color_detect.py 이해하기
def get_refColor():
global option
[color, hue, sat, val, option] = sl.get_DetectColorInfo()
r = ((color>>16)&0xFF)
g = ((color>>8)&0xFF)
b = (color&0xFF)
ref_color = np.array([[[b, g, r]]], dtype=np.uint8)
ref_hsv = cv.cvtColor(ref_color, cv.COLOR_BGR2HSV) #BGR -> HSV
h, s, v = ref_hsv[0][0][:];
lower = tuple(map(int, (max(h-hue, 0), max(s-sat, 0), max(v-val, 0))))
upper = tuple(map(int, (min(h+hue, 255), min(s+sat, 255), min(v+val, 255))))
return lower, upper
color
BGR - 각 색을 Blue, Green, Red의 조합으로 표현 (조명 변화에 민감함)
HSV - 색상(Hue)/채도(Saturation)/밝기(Value)를 독립적으로 표현(색을 더 직관적으로 다룸)
영상신호처리에서 BGR보다 HSV를 사용하는 이유는 색상(hue)과 밝기, 채도를 분리해서 다룰 수 있어 밝기(Value)나 채도(Saturation)를 무시하고 Hue만 사용하면, 그림자나 빛의 영향이 줄어들수 있다
get_refColor()는 JCBlock으로부터 설정된 색상 정보와 허용 오차를 받아, 이를 기준으로 OpenCV에서 색상 필터링에 사용할 수 있는 HSV 하한(lower)과 상한(upper) 값을 계산하는 함수이다.

## Slide 19
2. color_detect.py 이해하기
def detect_color(img_color, index):
global option
height, width = img_color.shape[:2]
lower, upper = get_refColor()
img_hsv = cv.cvtColor(img_color, cv.COLOR_BGR2HSV)
img_mask = cv.inRange(img_hsv, lower, upper)
kernel = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_RECT, (10, 10))
img_mask = cv.morphologyEx(img_mask, cv.MORPH_OPEN, kernel)
img_mask = cv.morphologyEx(img_mask, cv.MORPH_CLOSE, kernel)
img_result = cv.bitwise_and(img_color, img_color, mask = img_mask)
이미지 각픽셀값이 lower와 upper사이 값이면 흰색 아니면 검은색으로 변환
필터를 이용한 노이즈 제거
필터링을 한 후 얻어진 결과
노이즈

## Slide 20
3. color_detect.py 이해하기
numOfLabels, img_label, states, centroids = cv.connectedComponentsWithStats(img_mask)
maxArea = maxX = maxY = maxWid = maxHei = maxCenterX = maxCenterY = 0
for idx, centroid in enumerate(centroids):
if states[idx][0] and states[idx][1] == 0:
continue
if np.any(np.isnan(centroid)):
continue
x,y,wid, hei, area = states[idx]
centerX,centerY = int(centroid[0]), int(centroid[1])
if (area > 50) and width!=wid and height!=hei:
if area > maxArea:
maxX = x
maxY = y
maxWid = wid
maxHei = hei
maxCenterX = centerX
maxCenterY = centerY
maxArea = area
영상에 탐지된 여러 객체가 있을 때 각 객체의 정보를 반환한다.
탐지된 객체 수만큼 루프
크기가 가장 큰 객체만
추출하여 정보로 저장
(작은 객체는 노이즈 또는
오탐 이미지 가능성 높음)

## Slide 21
4. color_detect.py 이해하기
if maxArea > 0:
if option&0x02 == 0x02:
cv.circle(img_color, (maxCenterX, maxCenterY), 10, (0, 255, 0), 10)
cv.rectangle(img_color, (maxX, maxY), (maxX+maxWid, maxY+maxHei), (0, 255, 0))
xpos = (int)(maxCenterX*200/width-100)
ypos = (int)(maxCenterY*200/height-100)
sl.send_data((xpos, ypos))
sl.printMsg(img_color, f"Position : x:{xpos}, y:{ypos}", (100, 400))
else :
sl.send_data((-127, -127))
if option&0x01 == 0x01:
sl.send_to_mjpg(img_mask)
else:
sl.send_to_mjpg(img_color)
return img_result
로보독에 객체 위치정보 전송

## Slide 22
Thank You