## Slide 1
RoboDog
로보독
제이씨블록 AI 제어

## Slide 2
01
인공지능 파일
인공지능 관련 파일 리스트

## Slide 3
네트워크로 라즈베리 내장 파일 접근
로보독 파이썬 파일을 직접 수정 저장하여 로보독 인공지능 기능을 원하는데로 유연하고 맞춤 제어한다.
1. 라즈베리 접속(1) :파일탐색기 접속
\\192.168.0.31\shared
파일 탐색기에서 라즈베리 IP 주소를 입력한다.
Jcblock 앱 > 상태정보
Enter 하면
네트워크에
연결
로보독 파일
RB IP 주소 확인

## Slide 4
로보독 내장 파일 확인하기
로보독 파이썬 파일을 직접 수정 저장하여 로보독 인공지능 기능을 원하는데로 유연하고 맞춤 제어한다.
파일명 | 기능 | 설명
autoRun | 부팅파일 | 실행할 파이썬 파일의 이름을 입력한다 JCBlock에서 입력 값(파일명)이 저장된다.
color_detect.py | 색상탐지 | 특정 색을 탐지하고 화면상 위치를 반환한다. JCBlock에서 설정=> 카메라 에서 탐지하고 싶은 색을 설정한다. 결과 값은 JCBlock 블록으로 읽는다.
default.py | 뷰파인더 | 카메라를 웹캠을 On 한다. 카메라에서 영상 프레임을 읽는다.
ocr.py | 문자탐지 | 카메라로 읽은 문자 영상을 텍스트 문자로 변환한다. 변환한 값은 블록으로 문자열을 비교하여 확인한다.
output.txt | 실행메시지 | 파이썬 실행파일 실행 시 출력되는 메시지가 저장된다. 디버그 할 때 print 결과 메시지를 확인할 수 있다.
qrcode.py | QR코드탐지 | 카메라로 읽은 QR code 영상을 텍스트 문자로 변환한다. 변환한 값은 블록으로 문자열을 비교하여 확인한다.
sh_lib.py | 라이브러리 | 로보독과 데이터를 송수신할 수 있도록 관련 함수가 구현되어 있다. 영상전송, 결과 값 전송, 설정 값 수신 등 함수가 있다.
tm.py | 추론실행 | TensorFlow Lite알고리즘 코드이다. 모델 파일(tm.tlite)을 기반으로 추론을 실행하여 결과를 도출한다.
tm.tflite | 학습모델 | tm.py를 실행하기 위해 사용되는 모델파일이다. Teachable Machine에서 학습을 수행하여 모델을 생성한다.
2. 라즈베리 접속(1) :파일리스트

## Slide 5
로보독 파이썬 인공지능 적용하기
로보독에 기본 내장된 파일 또는 사용자가 코딩한 새파일을 적용하여
저장된 파이썬 코딩 내용으로 로보독이 제어된다.
3. 제이씨블록에서 인공지능 적용하기
 동작  라즈베리 설정블록을 선택한다.
기본 설정 파일명
예제와 같이
사용하고자하는 파일명을 입력
하기 예제와 같이 블록을 쌓는다.
코딩 실행 시 입력된 파이썬이 적용된다.
원하는 파이썬 파일 불러오기
실시간 영상 보기
로보독 색상탐지 수행


## Slide 6
내장 파일 수정하기
로보독에 기본 내장된 파일을 수정 후 저장하면 로보독 바로 적용실행된다.
4. 파일 내용 수정하기


 수정할 파일을 선택후 팝업 메뉴를 실행한다.
 연결프로그램 [메모장]을 선택한다.
 메모장에서 수정저장한다.

## Slide 7
Windows 키 + R 키을 누른다.
ssh root@192.168.43.103
Passwd : robodog 입력한다.
5. 라즈베리 접속(2):SSH접속
SSH 원격 접속하기
로보독 파이썬 파일을 직접 수정 저장하여 로보독 인공지능 기능을 원하는데로 유연하고 맞춤 제어한다.
② cmd 입력한다.
③ 하기와 같은 순서로 진행하여 라즈베리파이에 원격접속한다.

## Slide 8
로보독 내장 파일 확인하기
로보독 파이썬 파일을 직접 수정 저장하여 로보독 인공지능 기능을 원하는데로 유연하고 맞춤 제어한다.
cd /home/robodog/python
ls -al
로보독 파이썬 파일리스트
6. 라즈베리 접속(2) :파일리스트
“1.라즈베리 접속(1) : 파일리스트” 참고하세요.

## Slide 9
02
인공지능실행(1)
제이씨블록에서 QRcode인식 로보독 제어하기

## Slide 10
로보독 부팅 실행 파일
로보독 전원을 켜고 라즈베리가 부팅할 때 적용되는 파일을 지정한다.
1. 부팅 실행 파일 : autoRun
로보독 부팅 시
autoRun 실행
메모장에서 autoRun 열어보기
autoRun 구동 시
default.py 기본 저장됨


autoRun 파일 수정하기
[방법1] 메모장에서 autoRun 직접수정
[방법2] jcblock앱에서 간접수정
앱에서 수정하면
autoRun 파일에 자동 적용됨
예제 : autoRun 구동 시 default.py 기본 대신 수정한 ocr.py로 부팅된다.

## Slide 11
QR code 만들기
빠르고 정확한 문자 인식을 위해서 조건에 맞춰 문자를 만든다.
2. QRcode인식(1):코드만들기
② 무료문자 선택
③문자입력
(영어, 최대 7자, 대문자 )
④ 저장하기
⑤ 다운로드
(파일명 입력)
① 주소 입력  https://ko.online-qrcode-generator.com/

## Slide 12
3. QRcode인식(2):제어


로보독 실행 영상
: 문자인식하고 맞춤 보행
로보독 시점 :
QRcode 디코딩값 문자열 출력
문자열 조건절 명령 수행

## Slide 13
03
인공지능실행(2)
파이썬코드로 QRcode인식 로보독제어하기

## Slide 14
1. QRcode인식 제어
로보독 실행 영상
: QR코드인식하고 맞춤 보행
로보독 시점 :
QRcode 디코딩값 문자열 출력
from time import sleep
from pyjuni.robodog import *
from pyjuni.deflib import *
from pyjuni.jkeyevent import *
down_cmd = "DOWN"
down_bytes = down_cmd.encode('utf-8')
up_cmd = "UP"
up_bytes = up_cmd.encode('utf-8')
go_cmd = "GO"
go_bytes = go_cmd.encode('utf-8')
stop_cmd = "STOP"
stop_bytes = stop_cmd.encode('utf-8')
ready_cmd = "READY"
ready_bytes = ready_cmd.encode('utf-8')
if __name__ == "__main__":
robodog = RoboDog()
jkey = JKeyEvent()
robodog.Open()
robodog.headLEDDraw(bytearray(8), bytearray(8))
runfile = robodog.rb_runfile("qrcode.py")
print(runfile)
sleep(0.5)
while (not jkey.isKeyEscPressed()) and robodog.is_rb_alive():
rb_msg = robodog.get_rb_bytearray()
qr_data = rb_msg.decode("utf-8")
if rb_msg[0] != 0 :
print(qr_data)
if up_bytes in rb_msg:
robodog.leg_bend(60, 60, 60, 60)
if down_bytes in rb_msg:
robodog.leg_bend(40, 40, 40, 40)
if go_bytes in rb_msg:
robodog.move(50)
if stop_bytes in rb_msg:
robodog.move(0)
if ready_bytes in rb_msg:
robodog.gesture(0)
sleep(0.1)
robodog.Close()

## Slide 15
04
인공지능코드
qrcode.py 코드 이해하기

## Slide 16
파일명 | 파라미터 | 설명
is_ServerRun() |  | 로보독 통신 데몬이 정상적으로 작동하는지 확인한다.
setLabel() | Image | image 영상에 str 문자열을 contour 영역에 write한다.
 | Str | 
 | Contour | 
printMsg() | image | image영상에 msg 문자열을 pos위치에 color색으로 write한다.
 | msg | 
 | pos | 
 | color=(0, 255, 0) | 
get_DetectColorInfo() |  | JCBlock 설정→카메라 에서 shutter 버튼으로 설정한 검출 색상 정보를 얻는다. 결과는[color, hue, sat, val, option] 로 반환한다.
get_refColor() | Index | JCBlock 설정→카메라 에서 설정한 Color 정보를 얻는다. 이 값은 색을 검출할 때 기준이 되는 색상의 범위를 결정한다.
send_to_mjpg() | Img | img영상을 MJPEG 포멧으로 Wi-Fi로 전송한다.
send_to_msg() | msg | JCBlock에 문자열을 전송한다. 이 값은 영상 신호 처리 후 결과값을 전송하는데 사용한다. JCBlock에서 하기 블록으로 확인 할 수 있다.
0. 로보독 파이썬 API

## Slide 17
1. qrcode.py 이해하기
def clear_buffer(cap, num_frames=5):
for _ in range(num_frames):
cap.read()
def qr_scan(img):
global qr_str
qr_codes = decode(img)
for qr_code in qr_codes:
qr_bytes = qr_code.data
qr_bytes = qr_bytes + bytearray(10-len(qr_bytes))
qr_str = qr_bytes.decode("utf-8")
sl.send_to_msg(qr_str)
if len(qr_codes) == 0:
sl.send_to_msg(' ')
qr_str = None
def scanHandler():
global g_img
global is_img_updated
while(sl.is_ServerRun()):
if is_img_updated :
qr_scan(g_img)
is_img_updated = False
sleep(0.05)
_thread = Thread(target=scanHandler, args=(), daemon=True)
_thread.start()
버퍼에 임시 저장된 영상 이미지를 삭제한다.
img에서 QR코드를 감지하고 디코딩한다.
img안에 2개이상의 qrcode가
있을 수 있으므로 list로 반환
qrcode 디코딩 결과 데이터를
로보독에 전송한다.
qrcode가 없으면 로보독에
스페이스 문자열(공란)을 보낸다.
QR코드 분석 할 때 영상 끊김을 방지하기 위해 Thread를 만든다.
새로운 영상이 입력되었는지를 확인한 후,
해당 영상에서 QR 코드를 분석한다.
Thread를 생성한다.
버퍼에 영상 프레임이 쌓이면 재생 지연이 생긴다.

## Slide 18
1. qrcode.py 이해하기
while(sl.is_ServerRun()):
ret, org_img = cap.read()
if ret == False:
break
org_img = cv.flip(org_img, -1)
if is_img_updated == False:
g_img = org_img
is_img_updated = True
if(qr_str != None):
sl.printMsg(org_img, qr_str, (250, 450))
sl.send_to_mjpg(org_img)
영상을 입력받고 스마트폰 및 PC에 영상을 전송한다.
새로운 영상이 입력 됐음을
Thread에 알린다.
영상전송.

## Slide 19
Appendix
모델링 학습 참고 이미지

## Slide 20
이미지 활용하기
제공하는 이미지를 점선에 맞춰 접어서
활용하세요. ^___^

## Slide 21
UP | DOWN | READY
STOP | GO | 
문자 QR코드
풀칠하는
곳
풀칠하는
곳
풀칠하는
곳
풀칠하는
곳

## Slide 22
Thank You